## Slide 1
AI × Design Thinking Bootcamp · 2026
智调大师
基于案例推理的料体调配AI辅助系统
02组 王俊翔 王康睿 唐语 · 2026.7
背景与核心挑战
01
用户画像与洞察
02
Contents
问题定义
目录
03
技术方案与算法设计
04
智调大师 · 料体调配AI辅助系统

## Slide 2
从用户洞察到算法落地的完整路径
原型展示与验证
05
AI协同与项目价值
06
WORKFLOW
使用流程:低打扰的案例沉淀与人机协同查询
系统设计遵循"不改造流水线、不增加老师傅负担"原则,将经验传承从专门带教变为日常操作
的副产品。
案例沉淀(被动发生)
案例查询(主动发起)
01
01
产线既有检测环节自动获取数值参数,调整记录从生产台账同步,不新增设备、
不改流水线

## Slide 3
新师傅输入新批次参数与初步定性判断,系统返回 Top-K 相似案例、推荐调整区
间与置信度依据
零改造
Top-K 匹配
02
02
老师傅随口判断由本人或旁侧新师傅在终端"点一下"预设标签完成记录,控制在最
小交互量
操作者参考建议执行调整,老师傅仍可介入确认,体现"AI 辅助、人做最终判
断"的协同模式
点一下
人机协同
03
03
每日仅需扫一眼当天案例并确认/修正标签,替代原来"手把手带教"的重负担,将
教学融入日常工作

## Slide 4
执行结果自动反馈至案例库,形成"越用越准、全厂共享经验"的持续积累机制,所
有师傅共同受益
每日一瞥
正向循环
DEMO · CASE-BASED REASONING
Demo演示:一次完整的调配辅助流程
输入参数→检索Top-3→推荐加盐0.55%(置信96%)→反馈入库,全链路可追溯、
可闭环,验证CBR真实可行性。
加盐量 0.55% · 置信度 96%
INPUT
ES 15% · pH 6.5 · 25°C · 6000mPa·s
RETRIEVE
#9 95% · #30 93% · #1 88%
RECOMMEND
01

## Slide 5
模拟新师傅输入新批次参数,检索权重数值0.6/定性0.4,还原真实操作场景。
02
返回Top-3历史达标案例,相似度环形图直观展示匹配质量与可信度。
03
系统输出加盐量0.55%,置信度96%,新师傅一次达标无需反复试错。
04
执行结果入库,案例库30→31条,正向循环启动,越用越准、全厂共享。
Q & A
感谢聆听
智调大师 · 让经验不再是黑箱
VALUE & ROADMAP
项目价值与下一步计划

## Slide 6
方案在短期压缩调配试错次数、中期实现全厂经验共享、长期支持跨品类拓展三个层面创造价值
。当前局限在于
原型使用模拟数据且定性采集方式待验证,下一步将在单条产线进行3个月真实数据试点,逐步
验证并扩展至全

## Slide 7
品类调配场景。
企业价值(短/中/长期)
当前局限与下一步
≤ 2次
3个月
SHORT-TERM
DATA
新师傅调配试错次数从3-4次压缩到2次以内,减少原料消耗与工时浪费,直接提升产线
交付效率与产能利用率
原型使用模拟数据,实际落地需在单条产线进行3个月真实批次数据积累与效果验证,确
认推荐精度与采纳率
全厂共享
MID-TERM
CAPTURE
个体老师傅的局部经验汇聚为全厂共享案例记忆,降低人员流动带来的知识断层风险,
构建组织级经验资产
定性标签的"低打扰"采集方式需在实际操作中验证,计划测试语音转写和快捷点选两种方
案的可行性与准确率

## Slide 8
全品类
LOOCV
LONG-TERM
OPTIMIZE
CBR框架可拓展至其他日化原料调配场景,逐步构建全品类料体调配的AI辅助工具体
系,形成持续迭代能力
特征权重α目前靠经验设定,后续引入交叉验证搜索最优参数,持续提升推荐精度与置信
度校准效果
Problem Definition
问题定义:从"预测粘度"到"复制判断方式"
田野调研推翻了"用神经网络拟合粘度"的初始假设,重新定义核心问题为:如何将老师傅的隐
性判断经验外部化为共享知
识工具,同时不增加额外负担、不改造现有产线。
POV
HMW

## Slide 9
新师傅需要在面对未知批次ES原料时快速获得有历史依据的调配建议,因为隐性

## Slide 10
经验无法短期习得,每次试错都在消耗产能与原料成本。
如何让新师傅像查字典一样,查到与当前批次最相似的历史案例及调整方案,理解
推荐理由,将试错次数从3–4次压缩到2次以内。
隐性经验难复制
3–4次 → ≤2次
OVERTURNED
BOUNDARY
原计划用神经网络拟合加盐量–粘度映射,调研后发现数据稀疏、定性参数多、端
到端模型不适用,果断转向案例推理路线。
不是替代老师傅,而是让其判断方式可被复制;不是改造流水线,而是在现有设备
上叠加轻量"经验查询机",不增加额外负担。
案例推理
经验查询机