## Slide 1: 快诊精断 — 脑胶质瘤分子诊断技术

## Slide 2
脑胶质瘤术中分型技术
01
脑胶质瘤原位检测技术
02
脑胶质瘤分子导航技术
03
后续工作
04
目录

## Slide 3
本项目围绕脑胶质瘤精准手术的临床需求，构建了涵盖术中分子分型、分子导航及原位分子检测的全流程技术体系。

## Slide 4
脑胶质瘤术中分型技术
基于核酸–金属配位作用与生物酶催化原理，开发了一种比色生物检测试剂。该试剂可在短时间内发生特征颜色变化，通过肉眼直接观察即可判断血液样本是否来源于脑胶质瘤突变组织，进而实现肿瘤的快速分子分型，为手术策略的制定提供依据。该技术具有检测速度快、与手术时限高度匹配、结果可视化且无需依赖大型专业设备等优势，并具备良好的方法学扩展性，可推广应用于其他靶标物的检测。

## Slide 5
脑胶质瘤分子导航技术
设计了一种具有表面增强拉曼散射（SERS）活性的功能性微针，用于脑胶质瘤组织中谷胱甘肽的定量分析。借助手持式检测设备，通过监测微针在12分钟内拉曼信号强度的动态变化，可在厘米尺度上呈现深层组织中谷胱甘肽的空间分布特征，从而实现肿瘤组织、瘤周区域及正常组织的精准鉴别。该SERS微针与临床活检器械具有良好的适配性，可作为术中诊断工具，为分子层面的手术导航提供技术支撑。

## Slide 6
脑胶质瘤原位检测技术
设计并构建了集成工作电极、参比电极与对电极的一体化微电极检测系统。该系统可实现脑组织pH值及肿瘤标志物含量的原位实时检测，为脑科学研究提供新型电化学检测手段，有望推动脑机接口从单一电生理信号采集向特异性分子信号记录的功能升级。

## Slide 7
后续工作
技术层面，我们已完成实验室研发与医院临床的双重验证，核心方案得到充分确认。接下来将聚焦三件事：摸清市场、比透竞品、优化技术，完成从技术可行到商业可行的关键跨越。期待各位在产品路线、政策对接和融资方面给予指导与支持，推动创新技术快速实现临床价值与商业回报。

## Slide 8: 谢谢